- Kuvassa laite luonollisessa koossa

- 8 Hälytyskanavaa. Tuloviive aika-asetus. A- ja/tai B-summahälytys

- Ilmoitus puheena jokaiselle kanavalle erikseen

- Jokaisen ilmoituksen puheaika vapaa, kuitenkin yhteensä max.90 sekuntia

- Aloitus- ja 2 lopetusilmoitusta

- Paikallis- ja kaukokuittaus

- Hälytyksien ON/OFF kytkentä (esim. kytkinkello)

- Lähtö kaiuttimelle 1W

- A- ja B-summa relelähdöt

- Transistorilähdöt: A-, B- ja A+B-hälytys

- Sarjalähtö esim. SFX-8R  relemoduuliin jossa 8 relettä

- Muistitoiminnot:  1) Ensimmäinen hälytys  2) Status ennen kuittausta

- LED- testi ja äänitettyjen sanomien testi

- DIN-normikotelo 6 modulia, C-kiskoasennus

- Liittimien pikaliitos

- Käyttöjännite 8-24V AC/DC

Toimintaselostus:  Normaalitilassa ON-LED palaa, A- ja B-releet ei vetäneenä, transistorit ei aktiivisia.

Ulkoisen ON/OFF-kytkimen (esim. kytkinkello) ollessa auki ON-LED vilkkuu ja yksikkö ei ota vastaan uusia hälytyksiä, mutta jo aktiiviset hälytykset toimivat normaalisti.

Kun hälytyskanava on aktiivinen ja viiveaika on kulunut, asetuksista riippuen tapahtuu:

- A-hälytys: hälytys-LED vilkkuu 0,2/0,2 s, A-rele vetää QA ja QAB aktivoituvat

- B-hälytys: hälytys-LED vilkkuu 0,8/0,8 s, B-rele vetää QB ja QAB aktivoituvat. 
Jos hälytystulo poistuu ennen kuittausta, niin LED jää vilkkumaan

KUITTAUS: LED palaa kiinteästi, releet päästävät ja transistorit QA- QB- QAB ei aktiivisia

- LED jää palamaan niin kauan kun tulo on aktiivinen

- Kuittaus voidaan suorittaa ulkoiselta kytkimeltä

TESTI:	Painettaessa TESTI  LED:it 1-8 vilkkuvat asetuksien A- / B-valinnan mukaan

- Painettaessa TESTI ja ÄÄNITÄ samanaikaisesti, kuullaan kaikki äänitykset

MUISTITOIMINNOT: painettaessa TESTI ja KUITTAUS samanaikaisesti, näytetään seuraavaa:

- jos on kuittaamattomia hälytyksiä; ensimmäiseksi tullut hälytys

- jos ei hälytyksiä; status ennen kuittausta

ÄÄNITOIMINNOT: Yksikössä on sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin. Ääni tallentuu digitaaliseen muistiin. Äänitys voidaan tehdä rajoittamattomia kertoja. Jokaisen sanoman äänitysaika on vapaa, kokonaisaika
on max. 90 sekuntia. Sanomien alkuun tulee aloitussanoma esim. ‘’Kanava numero..’’

Tämä siksi että ei tarvitse sanoa jokaiselle kanavalle samaa viitesanomaa.

Loppuun tulee kaksi sanomaa:

1. kun on hälytys esim. ‘’Hälytys! Ota yhteyttä..’’

2. kun on kuitattu mutta vielä aktiivisia esim. ‘’Kuitattu mutta vielä aktiivisia..’’

Kaikki sanomat on äänitettävä yhdellä kertaa; et voi muuttaa vain esim. sanomaa 4.

Äänitys voidaan aloittaa kun yksikkö tulee jännitteiseksi, jolloin LED 1-8 vilkkuvat noin 30sekuntia.

Tänä aikana voidaan aloitta äänitys seuraavasti:

- Paina ja pidä painettuna ‘’ÄÄNITÄ’’-painike. LED 1-4 palavat.

- Puhu ‘’aloitus-sanoma..’’

- Päästä ‘’ÄÄNITÄ’’-painike. Nyt LED 1 palaa

- Paina ja pidä painettuna ‘’ÄÄNITÄ’’-painike.

- Puhu ‘’sanoma..1’’ . Päästä painike.

- Toista kohta 5 kanaville 2-8. (LEDIT 2-8 palavat vuoronperään)

- Kun kanavan 8 sanoma on sanottu niin LED 5-8 palavat

- Toista kohta 5. Puhu ’’Lopetus-sanoma 1..’’. Nyt palavat LED 7-8.

- Toista kohta 5. Puhu‘’Lopetus-sanoma 2..’’   LED 7-8 sammuvat.

Yksikkö palautuu automaattisesti ‘’ÄÄNITYKSESTÄ’’ normaaalitilaan.

Kaikkien sanomien testaustoisto:

Paina ‘’ÄÄNITÄ’’ ja ‘’TESTI’’-painikkeita yhtä-aikaa ja päästä ne.

Tekninen selostus

Dip-kytkimillä valitaan kanavat olevaksi: 1-2; 1-4; 1-6; 1-8; A-hälytyksiä,

muut ovat B-hälytyksiä.

A- ja/tai B-tuloviiveet 0-20s.

- Tulot: multipleksatut potentiaalivapaat kytkimet. Tulot valitaan DIP-kytkimillä olevaksi sulkeutuvia N.O. tai avautuvia N.C.

- A- ja/tai B-summareleet: 1-vaihto, 1A 250VAC 24VDC.

- Transistorit QA, QB ja QAB ovat PNP-tyyppiä, (aktiivinen +5V), max. 40mA/ transistori

- Sarjalähtö J5 data ulos. Hälytystieto siirretään sarjamuodossa lisämodulille, jossa se muutetaan rinnanmuotoon. Lisäyksikkönä on esim. releyksikkö SE8-R jossa on 8 relettä eli rele jokaiselle hälytyskanavalle.

- Puheilmoitukset (jotka käyttäjä itse on äänittänyt) jokaiselle kanavalle oma ilmoituksensa sekä 1aloitus- että 2 lopetussanomaa yhteensä 90sek.

- Äänitys pysyy haihtumattomassa muistissa min. 10 vuotta.

Äänityksen voi muuttaa rajoittamattomia kertoja.

Yksikössä on sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin. Vahvistin, äänenvoimakkuden säätimellä, ulkoiselle kaiuttimelle: min. 8 ohm max. 1W.

Käyttöjännite: 8-24V AC/DC

Virrankulutus: ei hälytystilassa n. 30mA.

Hälytystilassa: ilman ulkoista kaiutinta n. 100mA, ulkoisella kaiuttimella n. 200mA

Kytkennät:

J1 Tulot	        J2 jännite	J3 Relelähdöt	J5 Sarja-data

1. Kanava	1      1. 8-24V 	1. A-häl.rele N.O	1. SERIAL DATA OUT

2.    -’’-	2      2. AC/DC	2.   -’’- 	  N.C	2. CLOCK

3.    -’’-	3		3.   -”-	  COM	3. STROBE

4.    -"- 	4		4. B-häl.rele N.O	4. +5 V

5.    -"-	5		5.   -”-	  N.C	5. GND

6.    -"-	6		6.   -"- 	  COM

7.    -"-	7

8.    -"-	8		J4 Transistorilähdöt	J6 Kaiutinlähtö

9.   Ulkoinen kuittaus		1. 0V (GND)	1W / min. 8ohm

10. Ulkoinen ON/OFF-kytkin	2. QA

11. Kanavien yhteinen paluu	3. QB

12. Kanavien yhteinen paluu	4. QAB

DIP-kytkimet

| Toiminto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanavat 1-8 = A-hälytys | OFF | OFF |  |  |  |  |  |
| -”- 1-6 = A-hälytys | ON | OFF |  |  |  |  |  |
| -”- 1-4 = A-hälytys | OFF | ON |  |  |  |  |  |
| -”- 1-2 = A-hälytys | ON | ON |  |  |  |  |  |
| A-hälytysviive 0 s. |  |  | OFF | OFF |  |  |  |
| -”- 5 s. |  |  | ON | OFF |  |  |  |
| -”- 10 s. |  |  | OFF | ON |  |  |  |
| -”- 20 s. |  |  | ON | ON |  |  |  |
| B-hälytysviive 0 s. |  |  |  |  | OFF | OFF |  |
| -”- 5 s. |  |  |  |  | ON | OFF |  |
| -”- 10 s. |  |  |  |  | OFF | ON |  |
| -”- 20 s. |  |  |  |  | ON | ON |  |
| A / B-sulkeutuva kontakti N.O. |  |  |  |  |  |  | OFF |
| A / B-avautuva kontakti N.C. |  |  |  |  |  |  | ON |